ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА в Община ДЕВНЯ  2020 – 2030 г.

Ноември 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА	3

1. Основание за разработване	5

2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА	5

3. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ	6

4. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА	7

5. ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВИДОВЕ ВЕИ	16

5.1. Слънчева енергия	17

5.2. Вятърна енергия	22

5.3. Водна енергия	25

5.4. Геотермална енергия,  аеротермална енергия и хидротермална енергия	25

5.5. Енергия от биомаса	26

6. ДЪЛГОСРОЧНИ  МЕРКИ ЗА ПЕРИОДА 2020 ÷ 2030 г.	32

7. ПРОЕКТИ  ЗА ПЕРИОДА 2020 ÷ 2030 г.	39

8. ИЗТОЧНИЦИ И СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ВЕИ	43

9. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ	44

10. Заключение	44

## СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

| АУЕР | Агенция за устойчиво и енергийно развитие |
| --- | --- |
| БАН БГВ | Българска академия на науката Битово гореща вода |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ВИ | Възобновяеми източници |
| ВЕЦ | Водноелектрическа централа |
| ДКЕВР | Държавна комисия за енергийно и водно регулиране |
| ЕБВР | Европейска банка за възстановяване и развитие |
| ЕЕ | Енергийна ефективност |
| ЕИП | Европейско икономическо пространство |
| ЕО | Европейска общност |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЗЕВИ | Закона за енергията от възобновяеми източници |
| ЗЕЕ | Закона за енергийната ефективност |
| КПД | Коефициент на полезно действие |
| НПДЕВИ | Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници |
| НИМХ | Национален институт по метрология и хидрология |
| ОП | Оперативна програма |
| ДПВЕИ-Девня КПВЕИ-Девня | Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Девня Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Девня |
| ПЧП | Публично-частно партньорство |
| ФВ | Фотоволтаични инсталации |
| ФЕЕ | Фонд „Енергийна ефективност” |
| ДГ | Детска градина |
| кВт, kW | киловат |
| мВт, MW | мегават |
| кВтч, kWh | киловат час |
| МВтч, МWh | мегават час |
| Ktoe | Килотон нефтен еквивалент |
| Mtoe | Мегатон нефтен еквивалент |

## 1. Основание за разработване

Дългосрочната Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Девня за периода 2020 – 2030 г. (ДПВЕИ-Девня) е разработена в съответствие с чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), както и с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ).

## 2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Съгласно Директива 2009/28/EО, задължителната национална цел на България е през 2020 г. делът на енергията от ВИ да достигне 16% дял от крайното брутно потребление на енергия, включително 10% дял на енергията от ВИ от потребление на енергия в транспорта. През 2005 г. първият от тези показатели за България беше 9,27%, докато вторият беше нула.

Дългосрочното изпълнение на политиката в областта на възобновяемата енергия се осигурява от националното законодателство в рамка, която отразява и напълно въвежда изискванията, определени от Европейския парламент и Съвета по отношение на производството на енергия от ВИ.

ДПВЕИ- Девня отразява общата държавната политика за насърчаване оползотворяването на ВЕИ в България. Съобразена е с развитието на Североизточния район за планиране, особеностите и потенциала на Община Девня за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.

Дългосрочната програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Девня за периода 2020 – 2030 г. има следните цели :

- Да покаже ангажираността на общинското ръководство към определянето и решаването на енергийните проблеми в общината чрез използване на ВЕИ;

- Да направи качествена оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса на съответния вид енергия от ВИ на територията на общината;

- Да покаже възможните схеми за подпомагане на обществени и частни проекти за производство и потребление на енергия от ВИ;

- Да определи цел и дългосрочни мерки за действие на общината по използването на ВЕИ през периода 2020 – 2030 г.;

- Да определи измерими мерки и проекти на общината по използването на ВЕИ през периода 2020 – 2030 г.

## 3. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

-  Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);

-  Закон за енергетиката (ЗЕ);

- Закон за енергийна ефективност (ЗЕЕ)

-  Закон за устройство на територията (ЗУТ);

-  Закон за опазване на околната среда (ЗООС);

-  Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);

-  Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ);

-  Закон за горите;

- Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото прилагане;

-  Закон за водите;

-  Закон за рибарство и аквакултурите;

-  Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (ЗУТ);

-  Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ЗООС);

-  Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ЗООС);

- Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи (ЗЕ);

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на строителството (ЗУТ).

## 4. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА

#### 4.1. Географско местоположение

Община Девня е образуванa през 1969 г. след сливането на селата Река Девня, Девня и Повеляново. Девня е обявена за самостоятелна община през 1979, като в състава  и влизат град  Девня и село Кипра. Село Падина се присъединява към община Девня през 2000 г.

Община Девня е разположена в Североизточна България, на територията на област Варна и граничи със землищата на следните общини – на изток – Аксаково и Белослав, на запад – Провадия и Ветрино, на север – Суворово, на юг – Аврен, Белослав и Провадия. Община Девня има общи граници с 6 общини. Всички съседни на община Девня, общини също влизат в състава на област Варна.

Община Девня се намира на около 30 км. от областния град Варна в малка долина, заградена от всички страни с ниски варовикови хълмове, последните склонове на Стара планина и на Добруджанското плато, отворена единствено на изток към Белославското езеро, а оттам и към морето.

Климатът е умерено континентален с микроклиматична специфика – с продължително лято, малко количество на летните валежи и слаби бризови ветрове.

Средногодишната температура е 11,8° С.

Средногодишните валежи са 560 мм.

Средната влажност на въздуха е 70 – 93,8 %.

Средният брой на дните с мъгли през годината е около 45, а безветрените дни са около 50%. Съгласно средногодишната “Роза на ветровете” преобладават ветрове със северозападна, северна и източна ориентация.

Сравнително по-честите засушавания особено през лятото и есента със слаби ветрове създават условия за приземна инверсия и увеличаване на концентрацията на замърсяването на атмосферата.

Най-значителни естествени водоеми в Девненската община са част от Белославското езеро, р. Девненска и р. Провадийска. Статутът на Белославското езеро e чувствителна зона, която  обуславя високите изисквания към състоянието на водите, зауствани в него, както от повърхностни естествени водоизточници, така и постъпващите от пречиствателни станции.

Фиг. 1

Общата площ на община Девня е по-ниска от средната за страната и представлява около 3% от площта на област Варна. Тя е втората най-малка община в областта след община Белослав (59.9 кв. км) и почти три пъти под средната площ за област Варна.

Съотношението между урбанизираните територии и общата общинска територия (16,2%), обаче, поставя Девня на трето място в областта след община Варна и община Белослав. Община Белослав е с почти идентично съотношение, което се дължи и на почти два пъти по-малката територия.

Съотношението за останалите общини в областта се движи между 4 и 7%. Стойността на този показател се подсилва и от факта, че община Девня е с най-малко населени места в областта – общо три, като същевременно е с най-нисък показател-  Гъстота на населените места н.м./100 кв км. (2.48). Това показва изразено струпване на елементи на урбанизираната среда основно в град Девня.

Общата територия на Община Девня е 121 052 дка. В това число:

- частна собственост       - 49 143 дка;

- държавна собственост  - 38 999 дка;

- общинска собственост  -  21 958 дка

- други                               -  10 952 дка.

#### 4.2. Населени места, население

Общината включва три населени места - град Девня, чието население наброява 8 013 души, с. Кипра с 407 души и с. Падина с 310 души. Село Кипра се намира на 8 км., а село Падина на 9 км. от гр. Девня. Връзката между селата и общинския център се осъществява посредством основно второкласната пътна мрежа в участъците Девня-Чернево-Суворово (за с.Кипра ) и Девня-Тръстиково-Синдел (за с.Падина) Отклоненията от второкласния път до селата попадат в третокласната пътна мрежа, която е общинска собственост.

#### 4.3. Сграден фонд – съществуващи сгради на територията собственост на община Девня

Училищната мрежа се състои от:

  - СУ "Васил Левски" гр.Девня;

  - СУ "Васил Левски" филиал  гр.Девня;

  - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" гр. Девня;

- Професионална Гимназия гр.Девня;

- Общежитие на СПТУ по РПМСХП гр.Девня;

- ОбЦСГ, Учинически стол. ОбДК гр.Девня;

Детските заведения :

  - ОДЗ „Детелина“ гр.Девня;

  - ДГ "Незабравка" гр. Девня;

  - ОДЗ „Здравец“ гр.Девня;

Общинска културна  и спортноразвлекелна инфраструктура:

  - НЧ „Просвета“ гр. Девня;

  - Младежки дом гр Девня;

  - Музей на мозайките гр.Девня

  - НЧ „ Христо Ботев-1927“ с.Кипра

  - Хижа „Фазанарията“

Лечебни и социални заведения:

  - МБАЛ  гр. Девня,

  - ДКЦ1 - гр. Девня

  - Дневния център за личностно развитие

  - Дневния център за пълнолетни лица с увреждания

Административни сгради:

  - Административна сграда - Община девня;

  - Административна сграда – бивше пълномощничество;

  - Сграда за обществено хранене гр.Девня кв. Повеляново;

  - 2 кметства;

Част от сградният фонд в Община Девня е в незадоволително състояние. Преобладаващата част от сградите са с ниски топлотехнически качества. Експлоатацията на сградите по правило се осъществява без специализиран енергиен мениджмънт. Стените на повечето сградите,. са тухлени, без топлоизолация, с топлинни загуби до 5 пъти по-големи в сравнение с нормите за ново строителство. Покривните конструкции на повечето от сградите са с множество течове. Част от  дограмата е подменена . Рехабилитирани и санирани са малка част от  общинските сгради .

#### 4.4. Икономика и промишленост

На територията на община Девня е изграден и работи един от големите химически промишлени комплекси в страната. Предприятията са обособени основно в две промишлени зони:

Промишлена зона „Север”: „Девня цимент” АД, кариера „Марциана”, „Ескана” АД.

Промишлена зона „Юг”: „Солвей Соди” АД, „Агрополихим” АД, „ХЪС-ООД, ТЕЦ „Девен” АД, Пристанище „Варна - Запад”, Девненски захарен завод

Девня е икономически добре развит регион. Определящо значение в структурата на общинската икономика има промишлеността, която е развита в следните направления:

- производство на соди, торове, топлоенергия, производство на строителни материали и др.

Основни фактори обуславящи състоянието на общинската икономика:

- макроикономическа ситуация.

- стратегическото положение на общините Варна, Девня и Белослав  определени като район за растеж и развитието на региона като национален транспортно-логистичен център обвързващ Европейските коридори 7 и 8  с „ТРАСЕКА” – Евроазиатски коридор 8.

- развитието на социално-икономическите връзки с граничещите общини –

  - Провадия, Суворово, Белослав.

изградените производствени мощности и техническата инфраструктурав специално формирана производствена зона в североизточната част на града.

#### 4.5. Транспорт

На територията на Община Девня са развити железопътния, автомобилния и водния транспорт.

Транспортната достъпност на общински център и населените места се осигурява чрез много добре развита мрежа от републикански и местни пътища. Магистрала А2 „Хемус", чиято дължина на територията на общината е 15.4 км, свързва общинския център със София и областния център Варна. През територията на общината преминава първокласен път Варна – Девня - о.п. Шумен – Русе - и второкласен път (Шумен - Девня).

Общата дължина на третокласната пътна мрежа в общината е 18.3 км. Чрез нея се осъществява връзката както между общинския център и селата, така и  връзката на Девня със съседните общини Суворово, Аврен и Белослав.

Гъстотата на пътната мрежа в общината е 9.2 км на 1000 жители и 691 м/кв. км., при средни за страната показатели съответно 4,4 км на 1000 жители и 332,8 м/кв. км.

Пътната обстановка се усложнява от наличието на товарни превози, свързани с производството на предприятията на територията на общината.

Наличието на промишлени предприятия на територията на общината води до прогресивно нарастване на извършените превози на товари. Товарният автомобилен превоз е предпочитан за снабдяването на химическите предприятия със суровини и материали. В същото време извозването на отпадъчни продукти в следствие на производството им и пласирането на част от готовата продукция до купувачите се извършва също с товарни автомобили.

При обслужването на Пристанище „Варна – запад” една от основните дейности е превоза на товари за и от пристанището. Голям е делът на превозите на контейнери със стоки за и от вътрешността на страната.

Предлагането на транспортни услуги има два взаимосвързани аспекта – инфраструктура и транспортни оператори. Поради хроничния недостиг на средства за поддържане и отложените във времето ремонтни работи състоянието на пътната мрежа е незадоволително.

Макар и косвен, един от показателите за нарастването на пътническите пътувания с лични леки автомобили, е ръстът на моторизацията, които е прогресивен. В същото време има значителен ръст на трафика и по обходните, околовръстните и крайградските пътища на населените места, което е показател за засиленото използване на личните леки автомобили и масовото навлизане на микробусния транспорт.

Уличната мрежа в населените местна на общината не е в добро състояние, като това се отнася в особено голяма степен към улиците в селата Кипра и Падина, както и към уличната мрежа в кв. Река Девня на град Девня.

От икономическа гледна точка интерес представлява връзката море-езеро-пътна връзка, осъществявана от Пристанище Варна-Запад В голямата си част то осигурява транспорта на суровини и готова продукция на заводите, намиращи се на територията на общината. В пристанището са изградени 17 корабни места и частично са извършени строителни работи на още четири корабни места. Напълно оборудвани и в редовна експлоатация са 13 корабни места. Пристанището е специализирано за, насипни товари и контейнери. Има инсталация за течни химически товари. Предвиден е резерв за бъдещо развитие на пристанището.

Железопътния транспорт на територията на Община Девня е неразделна част от дейността на Железопътно управление Варна, на чието подченение са гара Повеляново и гара Девня, през които преминават жп линия „София-Варна” и жп линия „Девня-Кардам”. Жп линията „София-Варна” е електрифицирана и удвоена, електрифициран е участъка до гара Девня. Гара Повеляново е основна гара за пътникопотока и товаропотока за общината. Гарите обслужват и девненския промишлен комплекс.

#### 4.6. Домакинства

Сградите на физически лица са 3 792 бр.с полезна площ 275 677м² разпределени по селища:

гр. Девня – 3 300

с.Кипра    –    247

с.Падина  -    245

Доставчик на електроенергия за бита е „Енерго-Про”АД. Отоплението се осъществява предимно с електроенергия и твърдо гориво.

Частните сгради са най-големият консуматор на биомаса, преди всичко дърва за горене.

Потенциал за приложение на ВЕИ технологии в личния сектор има за получаване на топла вода чрез термосоларни колектори. За целта могат да се използват кредити, осигурени от ЕБВР по кредитни линии, които предоставят кредите с 15% грант.

Има сериозен потенциал за замяна на съществуващите амортизирани, нискоефективни горивни инсталации (печки) със съвременни горивни системи, с което може да се реализира значимо повишаване на енергийната ефективност

Възможно е на южните скатове от покривите на жилищата да се поставят фотоволтаични инсталации с малки мощности до 10 KWp. Въпреки малките единични мощности, при по-масово приложение на тази технология може да се генерира голяма сумарна мощност, което е най-екологичното приложение на PV-системите (по примера на Германия).

#### 4.7. Услуги

Географското положение на община Девня благоприятства развитието на транспортната система обслужваща не само националните , но и международните инфраструктурни направления. Особено значение за транспортната дейност на общината има водния транспорт представен чрез изграденото пристанище „Варна – Запад”, което е в унисон със световно развитите пристанища. В голямата си част то осигурява транспорта на суровини и готова продукция на предприятията намиращи се на територията на община Девня. Железопътният транспорт е неразделна част от дейността на железопътно управление – Варна на чието подчинение са железопътни гари Девня и Повеляново. Мрежата на автомобилния транспорт включва републикански и местни пътища. От републиканските пътища с най-голямо значение е автомагистрала „Хемус”.

В общината функционира и фирма „БКС гр.София” ООД – клон Девня – чийто предмет на дейност е събиране и превозване на битови, промишлени , строително - ремонтни и занаятчийски отпадъци, които нямат характер на опасни, почистване на улици и зимно поддържане.

Секторът на МСП в общината е развит предимно в областта на търговията с хранителни стоки и ресторантьорството.

#### 4.8. Селско стопанство

Селскостопанският сектор на територията на общината е представена от четири земеделски кооперации, арендатори и частни стопани. Обработваеми са 52 хил.дка земеделска земя, в които се произвеждат култури като пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и др.

Съгласно Закона за устройство на територията специфичното предназначение на поземления фонд се определя в съответните устройствени планове. Балансът на територията по предназначение в община Девня е представен в таблицата.

| Обща площ на общината, ха | 12105.2 |
| --- | --- |
| Земеделска земя | 6256.41 |
| Горски фонд | 3212.93 |
| Урбанизирана територия | 1970.57 |
| Водни територии и водни площи | 247.91 |
| Територии за добив на полезни изкопаеми | 110.76 |
| Територии за транспорт и инфраструктура | 306.62 |

Съотношението на урбанизираната към цялата територия е високо в сравнение с околните общини, с изключение на Белослав, която е с двойно по-малка територия.

В нарушените територии влизат предназначени за възстановяване и рекултивация кариери, рудници, насипища, хвостохранилища, депа за отпадъци, свлачища, срутища и други. На територията на община Девня са обособени две депа за промишлени отпадъци: депа за фосфогипс и пиритни угарки на  „Агрополихим” АД – „Сая дере”; шламоотвал Падина, собственост на „Солвей Соди” АД.

Част от земеделските земи на територията на община Девня са екологично замърсени от развиваната промишлена дейност. Замърсяването е основно от хлориди (засолени почви) като размерът им е 2099 дка в землището на село Падина (от тях 55 дка силно увредени) и 60 дка силно увредени земеделски земи в землището на град Девня.

Животновъдството е развито предимно в частния сектор.

#### 4.9. Външна осветителна уредба

Уличното осветление е един от основните консуматори на ел.енергия за всяка община. През периода 2002г. - 2005г. е извършена реконструкция на уличното осветление, като старите живачни лампи са заменени с натриеви.

.

За подобряване на качеството на уличното осветление, общината е разработила проект за енергоефективна модернизация на външното улично осветление на територията на Община Девня. Изграждането на съвременно и ефективно улично осветление ще се реализира чрез:

- Правилно светлотехническо категоризиране на улиците и нормиране нивото на осветлението в съответствие със стандартите;

- Внедряване на високоефективни източници на светлина: светодиоди (LED) ;

- Съвременно управление на уличното осветление;

- Възможно е в някои от труднодостъпни зони в селища на общината да се поставят осветителни LED тела с фотосоларни панели и акумулатори.

Реалистично е за изпълнението на проета да се търсят програми с грантово финансиране или инвеститори по договори с гарантиран резултат (ДГР, ESCO).

## 5. ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВИДОВЕ ВЕИ

Като енергия от възобновяеми източници се имат предвид следните видове енергия :

- вятърна  енергия;

- слънчева енергия;

- аеротермална енергия - енергия, съхранявана под формата на топлина в атмосферния въздух ;

- геотермална енергия - енергия, съхранявана под формата на топлина под повърхността на твърдата почва ;

- хидротермална енергия - енергия, съхранявана под формата на топлина в повърхностните води;

- океанска енергия;

- водна (водноелектрическа) енергия;

- енергия от биомаса;

- газ от биомаса;

- сметищен газ;

- газ от пречиствателни инсталации за отпадни води.

В таблицата се  илюстрира възможностите на различните видовете ВЕИ да бъдат използвани от крайния потребител на енергия:

| ВЕИ | Първоначална трансформация | Продукт, на пазара за крайно енергийно потребление |
| --- | --- | --- |
| Биомаса | Директно, без преработване | дървесина битови отпадъци селскостопански отпадъци други |
|  | Преработване | брикети пелети други |
|  | Преобразуване в биогорива | твърди (дървени въглища) течни (био-етанол, био-метанол, био-дизел и т.н.) газообразни (био-газ, сметищен газ и т.н.) |
|  | Преобразуване във вторични енергии | електроенергия топлинна енергия |
| Водна енергия | Преобразуване (ВЕЦ) | електроенергия |
| Енергия на вятъра | Преобразуване (Вятърни генератори) | електроенергия |
| Слънчева енергия | Преобразуване | топлинна енергия |
|  | Преобразуване | електроенергия |
| Геотермална енергия | Без преобразуване | топлинна енергия |
|  | Преобразуване | електроенергия |

### 5.1. Слънчева енергия

Слънчевата енергия се използва предимно в две направления : за получаване на топла вода и за получаване на електроенергия.

Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното количество слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един квадратен метър хоризонтална земна повърхност и се изразява в kWh/m2. За нашата географска ширина  върху земната повърхност за един час пада максимално 0,8-0,9 kW/m2.

Средногодишното количество на слънчево греене за България е около 2 150 часа, а средногодишния ресурс слънчева радиация  е 1 517 kWh/m2. След анализ на наличните данни е направено райониране на страната по слънчев потенциал и България е разделена на три региона в зависимост от интензивността на слънчевото греене (Фиг.2).

Фиг. 2

Общината попада в Североизточен регион. Средногодишната продължителност на слънцегреене в региона за периода 31 март – 31 октомври е до 1750 	часа, а за периода 31 октомври – 31 март е около 400-500 часа. Ресурсът на слънчева енергия за региона е около 1450-1500 kWh/m2/y.

#### Слънчеви термични инсталации за топла вода

Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на слънчевата енергия в топлина, включващи т.н. слънчеви колектори. Предимствата на слънчевите термични инсталации се заключават в следното: произвежда се екологична топлинна енергия; икономисват конвенционални горива и енергии; могат да се използват в райони, в които доставките на енергии и горива са затруднени.

За района на България слънчевите термични инсталации могат да произвеждат топла вода с Т>40°С за период повече от девет месеца.

На база проведени експерименти у нас може да се твърди, че при селективен тип колектор специфичното преобразуване на слънчевата енергия за една година е 583 kWh/m2, а за не-селективен тип - 364 kWh/m2. (Следователно ефективността на преобразуване на слънчева енергия от селективната инсталация е 38% по-голямо от това на не-селективната.) Въпреки това у нас до сега са намерили приложение предимно не-селективните слънчеви термични системи за топла вода за битови нужди на жилищни, обществени и стопански обекти и системи за сушене на дървен материал и селскостопански продукти.

Слънчевите технологии изискват сравнително високи инвестиции, което се дължи на ниските коефициенти на натоварване, както и на необходимостта от големи колекторни площи.

Усвояването на икономически изгодния потенциал на слънчевата енергия реално може да се насочи първоначално към сгради държавна и общинска собственост, които използват електроенергия и течни горива за производство на гореща вода за битови нужди. Очаква се и значително повишаване на интереса от страна на жителите на панелни сгради, които освен мерките по подобряване на термичната изолация на сградата да инсталират и слънчеви колектори за топла вода.

#### Слънчеви фотоволтаични инсталации (ФВ).

Генерирането на електроенергия от слънчеви фотоволтаици е една съвременна и свръхмодерна енергийна технология, която показва непрекъснат годишен спад на цените. Такъв прогресивен спад в цените не се очаква при никой друг източник на електричество.

Превръщайки слънчевата светлина в електричество ФВ използва ресурс, който на практика има неограничен потенциал. Затова ФВ има директен, положителен ефект върху енергийната независимост на страната и сигурността на доставките. Тъй като енергията от ФВ може да се произвежда навсякъде и в малък мащаб, тя осигурява енергийна независимост на национално, регионално, местно и индивидуално ниво и дава възможност на местните общности и домакинства да станат енергийно самодостатъчни.

ФВ вече е печеливша инвестиция за много собственици на домове, фермери и общности в Европа. Доставяйки сигурна, възобновяема енергия на обществото по децентрализиран начин, ФВ представлява технология, даваща сигурност, благоденствие и устойчивост.

#### Прогнози за развитието на слънчевата енергетика в Община Девня

Обективните природни условия в Община Девня позволяват развитие на слънчевата енергетика в двете основни направления: системи за производство на топла вода и фотоволтаични системи за производство на електроенергия.

Едни наложили се и масово използвани решения са слънчевите системи за производство на топла вода за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и за подпомагане на отоплението. Тези системи са подходящи за еднофамилни жилища и при добре проведена камапания по информиране на населението в общината може да бъдат въведни значителен брой слънчеви системи за производство на БГВ. Върху ефективността на слънчевите системи за отопление и БГВ влияние оказват различни фактори. Количеството оползотворено от колектора, слънчева енергия зависи от видът на слънчевия колектор, ориентацията и монтажният му наклон, както и от избора на отделните елементи на системата. Препоръчително е за монтажните работи да се използват специализирани фирми, за да се осигури максимално енергопроизводство на системите и безопасна експлоатация.

Слънчевите системи за производство на топла вода за битово горещо водоснабдяване (БГВ) са подходящи за внедряване в общинските детски градини, ясли, болници и други сгради с голяма консумация на БГВ. Това трябва да става след обследване за енергийна ефективност на сградите и доказване на икономическата ефективност от подобна мярка.

Към настоящият момент цената на енергията, произвеждана от слънцето е най-висока, но фотоволтаичните системи имат съществено предимство пред другите начини на енергопроизводство:

- Възможност за изграждане на малки по мощност инсталации.

- Гъвкавост и лесен монтаж.

- Използват напълно безплатен и на практика неизчерпаем енергоизточник.

- Абсолютно безшумни и безвредни за хора, околна среда и животни.

- Нулеви разходи за развитие на електропреносната мрежа, тъй като присъединяване на производители, директно до консуматорите на електрическа енергия, по същество разтоварва мрежата и минимизира риска от аварии, като по този начин се намаляват случаите на аварийно и планово прекъсване на електрозахранването за ремонт и профилактика, респективно на разходите за тези дейности, натоварващи крайния потребител.

- Минимални загуби от пренос и преобразуване на електроенергията, защото тя се произвежда на мястото на потребление.

- Подобряване на качеството на електроенергията поради инжектирането на електроенергия в мрежата с оптимален фактор на мощността.

- Подобряване на надеждността на електроенергийната система като цяло, защото отпадането на произволен производител няма да повлияе по никакъв начин на системата.

- Стимулиране на домакинствата чрез осигуряване на допълнителен доход и повишаване жизненият им стандарт.

- Създаване на многобройни работни места за инсталатори на малки ВЕИ централи.

- Задържане на приходите от продажбата на електроенергията в България, като по този начин се акумулира косвен икономически ефект.

- Използване на покривите и фасадите на съществуващи сгради, дворни места, промишлени зони и т.н. за да не се заемат продуктивни обработваеми земи или пасища.

- Цените на енергията, произведена от ВЕИ са единствените, които ще намаляват в по-дългосрочна перспектива, предвид прогреса на производствените технологии.

Тенденциите на цените на традиционните енергийни ресурси в бъдеще ще се повишават предвид изчерпването на изкопаемите ресурси и техните екологични характеристики. Тези две тенденции ще доведат до сближаване на съществуващите ценови различия.

Климатичните условия за изграждането на фотоволтаини инсталации в Община Девня са добри и са равнопоставени на условията в околните общини. Затова привличането на инвеститори чрез предлагане на  по-привлекателни административни услуги, може да ускори развитието на тази индустрия в общината. Друг важен фактор е наличието на площи нуждаещи се от рекултивация и неплодородни земеделски земи  на които може да бъдат изградени фотоволтаични централи с по голяма мощност.

### 5.2. Вятърна енергия

Критериите, на базата на които се прави оценка на енергийния потенциал на вятъра, са неговата посока и средногодишната му скорост. Институтът по метеорология и хидрология към БАН извърши райониране на страната по ветрови потенциал, както е показано на картата (Фиг.3.):

Фиг. 3

Според това райониране Община Девня попада в зона А - зона на малък ветроенергиен потенциал.  Характеристики на тази зона са:

- Средногодишна скорост на вятъра: 2-3 m/s;

- Енергиен потенциал: 200 W/m2 ;

- Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 m/s в тази зона е 900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през годината (8 760 h).

Тази информация се потвърждава и от едно по-подробно изследване,  резултатите от което се виждат на долната карта:

Фиг. 4

Метеорологичните данни се отнасят за движението на въздушните маси  на височина 10 метра над земната повърхност. В последните години производството на ветрогенератори в света е с височини на мачтата над 40 m, което налага определянето на потенциала на вятъра на по-големи височини от повърхността на терена. Мегаватовите вятърни турбини се инсталират на височина над 80 m над терена. За определяне на скоростта на вятъра на по-голяма височина от 10 m е разработена методика от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН, използваща математическо моделиране за вероятната скорост на вятъра.

Никоя институция към момента  в България не разполага с актуални данни за плътността и турбулентността на въздушните потоци на височини над 10 m над земната повърхност. Разпределението на максималния ветрови потенциал пряко зависи от характеристиките на вятъра в съответната точка на измерване. Анализите показват, че на височини над 50 m над земната повърхност, ветровият потенциал е 2 пъти по-голям.

Необходимо е бъдещите инвеститори в централи с вятърна енергия предварително да вложат средства за проучване на потенциалните площадки с професионална апаратура. Фирми в България вече разполагат с апаратура и методика за извършване на оценка за това дали дадена площадка е подходяща за изграждане на вятърна електроцентрала. На тази база може да се определи оптималният брой агрегати и големината им на конкретна площадка.

В България вятърната енергетика няма значителен принос в брутното производство на електроенергия, но инсталираните мощности бързо се увеличават.

Графика 1

#### Прогнози за развитието на вятърната енергетика в Община Девня

Възможността за усвояване на достъпния потенциал на вятърната енергия зависи от икономическите оценки на инвестициите и експлоатационните разходи по поддръжката. Бъдещото развитие на вятърната енергетика в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра ще зависи и от прилагането на нови технически решения. Бурното развитие на вятърните технологии през последните години, дава възможности да се използват генериращи мощности при скорости на вятъра 3–3,5 m/s. Малките вятърни генератори са добра инвестиция за собственици на къщи, ферми, оранжерии, както  и за малкия и среден бизнес.

При условията в Община Девня могат да бъдат инсталирани вятърни генератори с мощности от няколко до няколко десетки kW. Възможно е евентуално включване на самостоятелни много-лопаткови генератори за трансформиране на вятърна енергия и на PV-хибридни (фотоволтаични) системи за водни помпи, мелници и т. н. Разположението на тези съоръжения е най-подходящо в зона с малък ветрови потенциал на онези места, където плътността на енергийния поток е над 100 W/m2 .

### 5.3. Водна енергия

Енергийният потенциал на водния ресурс се използва за производство на електроенергия от водно-електрически централи (ВЕЦ) и е силно зависим от сезонните и климатични условия. В България хидроенергийният потенциал е над 26 500 GWh (~2 280 ktoe) годишно. Съществуващият технически и икономически потенциал за големите ВЕЦ вече е използван или е неизползваем поради ограничения от съображения за опазване на околната среда. Малките ВЕЦ са подходящи за отдалечени от електрическата мрежа потребители, могат да бъдат съоръжавани с българско технологично оборудване и се вписват добре в околната среда, без да нарушават екологичното равновесие. Напоследък активно се развиват технологии за усвояване на енергийния потенциал на водни потоци с ниска скорост.

Предвид ограниченият воден ресурс на територията на град Девня, възможностите за енергийното оползотворяване на водната енергия са минимални

### 5.4. Геотермална енергия,  аеротермална енергия и хидротермална енергия

В България за геотермални се смятат всички минерални води с температура над 20 оС. Потенциалът на геотермалния ресурс се измерва с количеството енергия, което може да бъде усвоено в даден температурен интервал.

Аеротермална енергия представлява енергията на топлината на атмосферния въздух, а хидротермална енергия – на топлината в повърхностните води. Тези два вида енергия са нискотемпературни, което е неблагоприятно, но имат огромен ресурс

Използването на нискотемпературни енергийни източници е възможно чрез термопомпи. Най-разпространени са термопомпи за аеротермална енергия (това са така наречените климатици), които използват топлинната енергия на атмосферния въздух. Използването на термопомпи за отопление и охлаждане на сгради и в промишлеността има силно развитие през последните години.

През зимата термопомпата отнема топлина от земята или подземната вода или атмосферния въздух и я предава на сградата. През лятото процесът е обратен и термопомпата отнема топлина от сградата и я предава на земята или подземната вода или атмосферния въздух. През лятото отнетата от сградата топлина може да се използва като безплатна енергия за загряване на битова гореща вода (БГВ).

Термопомпите позволяват да добиваме от 3 до 6 пъти повече топлинна енергия, отколкото електрическа енергия сме вложили за работата им. По тази причина съвременните термопомпи по икономичност се доближават до енергията от дървата за огрев. Друго голямо тяхно предимство е автоматизацията на работата им и комфорта, който дават.

Като недостатък, специално на въздушносвързаните термопомпи, може да се посочи силното отрицателно влияние на температурата на атмосферния въздух за производителността им.

#### Прогнози за развитието на геотермалната енергетика в Община Девня

Община Девня не разполага с геотермални извори и няма потенциал за развитие на такъв тип енергетика.

Използването на термопомпи за геотермална, аеротермална и хидротермална енергия има голям потенциал и приложение както в общинските сгради, така и в частните домове и индустрията. Термопомпите могат широко да се използват за отопление/ охлаждане на сгради и за производство на гореща вода за бита.

### 5.5. Енергия от биомаса

Биомасата като енергиен източник включва най-често следните продукти:

- дървесина и отпадъци от нея;

- селскостопански растителни отпадъци;

- селскостопански животински отпадъци;

- селскостопански култури за получаване на биогорива;

- отпадни мазнини от хранителната промишленост;

- сметищен газ;

Оценката на потенциала от биомаса изисква изключително внимателен и предпазлив подход тъй като става дума за ресурси които имат ограничен прираст и много други ценни приложения, включително осигуряване прехраната на хората и кислорода за атмосферата. Затова подходът е да се включват в потенциала само отпадъци от селското и горско стопанство, битови отпадъци, малоценна дървесина, която не намира друго приложение и отпада по естествени причини без да се използва, енергийни култури отглеждани на пустеещи земи и т.н.

Обобщени данни за потенциала на биомаса в България са дадени в таблица 2:

Таблица 2

| Вид отпадък | ПОТЕНЦИАЛ |
| --- | --- |
|  | Общ | Неизползван |
|  | ktoe | ktoe | % |
| Дървесина | 1 110 | 510 | 46 |
| Отпадъци от индустрията | 77 | 23 | 30 |
| Селскостопански растителни отпадъци | 1 000 | 1 000 | 100 |
| Селскостопански животински отпадъци | 320 | 320 | 100 |
| Сметищен газ | 68 | 68 | 100 |
| Рапицово масло и отпадни мазнини | 117 | 117 | 100 |
| Общо | 2 692 | 2 038 | 76 |

Използването на биомасата като енергиен източник се разглежда в следните направления :

Дървесина. От всички ВЕИ, дървесината е с най-голям принос в енергийния баланс на страната. Влиянието й върху енергийния баланс на страната не бива да се пренебрегва. Като се оценява потенциала от биомаса може да се твърди, че количество биомаса, използвано за енергийни нужди в страната, не е достигнало своята максимална стойност. Трябва да се вземе под внимание, че битовият сектор е основния консуматор (86%) на биомаса (почти изцяло дърва за огрев) в страната.

Нарастващата енергийна употреба на дървесината в страната се дължи основно на ниската й цена и незначителните инвестиции за примитивните съоръжения, които сега се използват, за трансформирането й в топлинна енергия. Провежданата досега ценова политика, както и влиянието на международните енергийни пазари, доведе до непрекъснатото покачване на цените на дребно на течните горива и природния газ, както и на електрическата и топлинна енергии и оказа силен натиск върху потребителя в полза на преориентирането му към дървесина. Експертните прогнози показват, че използването на дървесина и нейните производни (при определени условия) ще продължи да бъде икономически изгодно. Разликата в цените на дървесината и останалите горива ще се запази или даже ще се увеличи и поради факта, че биомасата е местен и възобновяем ресурс.

Дървата за огрев се използват за директно изгаряне в примитивни печки, с нисък КПД (30-40%), самостоятелно или съвместно с въглища. Броят на употребяваните в домакинствата съвременни котли е все още незначителен поради ограничени финансови възможности. Използването на съвременни котли може да повиши до два- три пъти полезното количество топлина, получавано от дървата за огрев,както и преработената малоценна и отпадна дървесина във вид на  пелети или чипс, което е равностойно на двукратно до трикратно увеличаване на потенциала без да се увеличава потреблението.

Селскостопански растителни и животински отпадъци.

Използват се за производство на биогаз. Съществен недостатък при производството на биогаз е необходимостта от сравнително висока температура за ферментацията на отпадъците, 30-40°С. Това налага спиране работата на ферментаторите, или използване на значителна част от произведения газ за подгряването им, през студения период на годината, когато има най-голяма  нужда от произвеждания газ.

Основните бариери пред производството на биогаз са:

- значителните инвестиции за изграждането;

- намиране пазар на произвежданите вторични продукти (торове);

-  неефективна работа през зимата.

Реално използваемия потенциал в България имат по-големите ферми за животни.

Растителните отпадъци са по-подходящи за директно изгаряне и получаване на топлина, вместо за получаване на биогаз. За употребата им като твърдо гориво се изисква обработката им в подходящ вид – брикети, бали, пелети и др.

Селскостопански култури и отпадни мазнини за получаване на биогорива.

В България е възможно биогорива да се произвеждат от енергийни култури и от отпадни мазнини. Технологията на биогоривата за транспорта е ориентирана към получаване на биоетанол или биодизел.

Биоетанолът се използва като добавка към бензина. До 10-15% биоетанол в бензина не променят съществено работата на двигателя. По-голямо процентно съдържание изисква двигатели със специална конструкция и за момента не се прилага. Производствената цена на биоетанола е съпоставима с тази на конвенционалния бензин, което означава, че произведените количества биоетанол могат да се добавят в концентрации до 15% към продавано горивото. В по-далечна перспектива тенденцията е, независимо от временните колебания, минералното гориво да поскъпва и съотношение на цените да продължи да се променя в полза на биогоривото. Трябва да се имa предвид, че производството на биоетанол от захарно цвекло позволява да се произведе до 4 пъти повече гориво в нефтен еквивалент от единица земеделска площ в сравнение с биодизела от растителни мазнини.

Биодизелът се употребява самостоятелно или в смес с минерално дизелово гориво в съществуващите двигатели. Биодизелът може да се произвежда от растителни масла или от отпадни мазнини. Производствената му цена без акцизи е конкурентоспособен на дизелово гориво от петрол. Преимущества на биодизела са:

-	Той е алтернативно гориво, което може да се използва във всички съществуващи стандарти дизелови двигатели.

-	Може да се използва, както в чист вид, така и да се смесва с петролния дизел. Тъй като в студено време има проблеми със замръзването, през зимата се препоръчва да се използва смес с до 30% биодизел.

-	Използването на биодизелa намалява износването и удължава значително живота на дизеловия двигател, защото той е с по добри смазочни качества, намалява разхода, подобрява запалването и увеличава мощността;

-	Използването на биодизел води до намаляване емисиите от двигателите с вътрешно горене на вредни вещества като сажди, фини прахови частици, липсват емисии на SO2, освен това биодизелът има нулев потенциал на отделяне на CO2 (единствено правят изключение емисиите на азотни окиси, които се увеличават до 15%).

Производството на биогорива (или само на суровини за производството им) може значително да надхвърли потреблението в страната и поради по-високите цени на биогоривата в ЕС ще се стимулират износа.

Сметищен газ. Добивът на сметищен газ е възможен само в големи и модерни сметища. С увеличаване броя и размерите на сметищата се увеличава и технически използваемия потенциал на сметищен газ. Енергийното оползотворяване на сметищния газ (съдържащ 50-55% метан) има голям ефект за намаляване емисиите на парникови газове.

#### Прогнози за развитието на енергетика от биомаса в Община Девня

Енергетиката от биомаса има перспектива в общината защото макар и не голям има наличен ресурс от биомаса и за сега не се използва ефективно, тя може да се разглеждат в следните направления :

#### Преработване на отпадъчна и малоценна дървесина и селскостопански растителни отпадъци

Неизползваните отпадъци от малоценната дървесина, която сега се губи без да се използва могат да бъдат усвоени само след раздробяване на трески или преработване в дървесни брикети или пелети след пресоване и изсушаване. Производството на трески има значително по-ниски разходи от производството на брикети и пелети, при което се изисква предварително подсушаване на дървесината и e необходима енергия за пресоване. Неизползван потенциал имат селскостопанските растителни отпадъци. За балиране и транспорт на сламата има подходяща технология. Необходимото оборудване в голяма степен е налице и днес не се използва с пълния си капацитет.

Засега няма опит и специализирано оборудване за събиране, уплътняване и транспорт на стъбла от царевица, слънчоглед и др., но този проблем може да бъде решен в кратки срокове без големи разходи.

За отпадъците от лозята и овощните градини може да се използва оборудването, което ще надробява отпадъците от горското стопанство.

Производството и вноса на съоръжения за преработка на биомаса с цел по-нататъшното й използване за енергийни цели трябва да бъде стимулирано по-всички възможни начини от общината.

#### Въвеждане на съвременни инсталации за изгаряне на отпадъчна и малоразмерна  дървесина и селскостопански отпадъци

Заедно с тенденцията за увеличаване употребата на дърва за огрев за отопление в бита, интерес представляват и по-мащабни проекти с по-мощни и съвременни инсталации за изгаряне. Много изгодно е и заместването на течни горива, използвани за отопление в училища, болници и други консуматори в сферата на услугите. От друга страна е известно, че тези обекти не се отопляват нормално. Освен намаляване емисиите на вредни вещества в атмосферата, използването на дървесина, като по-евтино гориво, във всички споменати обекти, ще доведе до икономия на средства, които могат да бъдат използвани (ако бъдат създадени законови възможности) за изплащане на направените инвестиции в необходимите съоръжения, а след това (в някои случаи едновременно) за възстановяване на топлинния комфорт в тези сгради.

#### Повишаване на КПД на устройствата за изгаряне на дърва за огрев.

Заместването на течни горива и електроенергия за отопление в бита, което е естествен процес, свързан с високите цени на тези енергоносители, от друга страна води до масовата употреба на примитивни и евтини печки с нисък КПД и голям разход на ръчен труд за обслужването им. Съвременните котли с висок КПД са сравнително скъпи (около 100 лв/kW(t)). Голямо значение ще има поощряване на производството и използването на по-ефективни съоръжения за изгаряне на дървесина с малка мощност за бита.

Следва с предимство да се обмисли:

- Механизми за поощряване повишаването на ефективността на съоръжения за изгаряне на дървесина за отопление в бита. Например в рамките на енергийните помощи за социално слаби за закупуване на твърдо гориво да се предоставят горивни устройства с висок КПД, утилизатори на топлината на изходящите газове  за инсталиране към печки, камини, котлета с цел повишаване на КПД и др.;

- Разпространяване на информационни материали във връзка с възможностите за реализиране на икономии в съществуващите съоръжения за изгаряне на дървесина и предимствата при заместването им с по-ефективни (по подобие на разпространената вече брошура на АУЕР „Практични съвети за пестене на енергия в бита”);

- Поддържане на специална информационна рубрика в електронната страница на общината за технологии и съоръжения за ефективно използване на биомасата.

В резултат на повишаване КПД ще бъде ограничен ръста на потребление на дърва за огрев при значително нарастване на заместваното количество други горива и намаляване разходите на домакинствата за отопление.

## 6. ДЪЛГОСРОЧНИ  МЕРКИ ЗА ПЕРИОДА 2020 ÷ 2030 г.

| МЕРКИ НА ДЪЛГОСРОЧНАТА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА В ОБЩИНА ДЕВНЯ 2020-2030 г. |  |
| --- | --- |
| Стратегическа цел на Община Девня за периода 2020 – 2030 г. : Подобряване на жизнената среда и насърчаване на развитието на икономиката чрез информиране, адекватно управление и целенасочено внедряване на модерни технологии за усвояване на местните възобновяеми енергийни ресурси. |  |
| Мерки в областта на институциите и информацията |
| Наименование и описание на мярката | Вид на мярката | Очакван резултат | Целева група или дейност | Времева рамка |
| 1. Административно обслужване на едно гише | Административна | Нова инсталирана мощност (MW/year) | Инвеститори, крайни потребители | 2020 -постоянно. |
| Процесът на получаване на разрешения за изграждане на проекти ВЕИ ще се облекчи значително, ако административното обслужване се осъществява на едно гише. В този случай ще бъде постигнато уеднаквяване и стандартизиране на процедурите и административните изисквания, както и обменът на информация между различните органи на местното самоуправление. Моделът „обслужване на едно гише” ще гарантира по-доброто обслужване на инвеститорите и намаляване времетраенето на процедурите свързани с изграждането на инсталации за производство на енергия от ВИ. Таксите за услуги, които трябва да плащат потребители, инвеститори, проектанти, изпълнители, строители, архитекти и др. да бъдат публично оповестени. |
| Наименование и описание на мярката | Вид на мярката | Очакван резултат | Целева група или дейност | Времева рамка |
| 2. Повишаване на административната компетентност и капацитет на служителите отговорни за издаване на разрешения и лицензии | Административна | Промяна на поведението | отдел АИПО | 2020 – постоянно |
| Административната компетентност и капацитет на служителите определя до голяма степен ефективността на цялата система за разгръщане на използването на ВИ. В това се включват аспекти като оценка на риска, анализ на приходи и разходи, екологична оценка и т.н., които биха позволили да се вземе информирано решение в ясна времева рамка. Ръководството на общината ще предприеме инициативи за обучаване, информиране и повишаване на административния и техническия капацитет на служителите, за да осигури по-ефективни (по-бързи и технически по-надеждни) решения за издаване на разрешения, с което ще се подобри процесът на взимане на решение и ще се намали рискът за инвеститорите по проекта. Общинската администрация да си сътрудничество с признатите неправителствени организации и асоциации, активни в сферата на ВИ, за да бъдат привлечени опитът и компетенцията им, с цел повишаване качеството на работа в общината, както и за подобряване на взаимодействието с обществения сектор. |
| Мерки за интегриране на производството на електроенергия от ВИ |
| Наименование и описание на мярката | Вид на мярката | Очакван резултат | Целева група или дейност | Времева рамка |
| 3. Подобряване на процедурите за издаване на разрешения за строеж | Административна | Инсталирана мощност, производство на енергия | Ел. компании, инвеститори | 2020 -постоянно |
| Общината ще следи промените в нормативните актове и своевременно ще адаптира работата си за обслужване на инвестиционния процес, свързан с използване на ВИ. |
| Подпомагане изграждането на инсталации за използване на ВИ |
| Наименование и описание на мярката | Вид на мярката | Очакван резултат | Целева група или дейност | Времева рамка |
| 4. Обществена информационна кампания, популяризираща ВИ | Административна | Промяна на поведението | Крайни потребители, инвеститори | 2020 -постоянно |
| Общината ще провежда постоянна информационна кампания за изпълнението на НПДЕВИ. Ще бъдат използвани всички възможности за предоставяне на информация на потребителите, които са пряко заинтересовани в опазването на околната среда. Информационната кампания ще създаде прозрачна среда за пазара на енергия от ВИ, ще запознава потребителите с ползите от потреблението на енергия от ВИ за осветление, отопление и охлаждане, както и ползите от намаляване на емисиите от парникови газове получени в резултат на транспортните средства. В кампанията ще бъде представена и информация засягаща важни за потребителите проблеми, като: -Неизчераемост на възобновяемите източници; -Достигане на високо ниво на конкурентоспособност при производството на стоки и услуги чрез използване на енергията от ВИ в технологичните процеси; Обща и специализирана информация ще се ползва от фирми и крайни потребители. Ще се предлага информация за капиталовите и експлоатационни разходи, предимства, недостатъци, постижения, алтернативи, изисквания към поддръжката и пр. Ще се засегнат различни аспекти на възобновяемите източници, като: -Влиянието им върху енергийната сигурност; -Влиянието им, като евтин местен ресурс и степен на енергийна независимост на отделните потребители; -Качество на произведената енергия; -Задълженията за използване на възобновяемите източници при строителството на нови сгради; -Задълженията за използване на възобновяемите източници при извършване на основен ремонт на съществуващи сгради. -Отражението им върху околната среда. Голяма част от дейността по повишаването на осведомеността на потребители и инвеститори и разпространяването на информацията ще бъде извършена от и с помощта на частния сектор и неправителствените организации. |
| Поощряване на използването на ВИ в сгради |
| Наименование и описание на мярката | Вид на мярката | Очакван резултат | Целева група или дейност | Времева рамка |
| 5. Подмяна на течните горива и електроенергията за отопление на обществени сгради с биогорива и нергия от ВИ | Финансово/Техническа | Повишаване на дела на ВИ | Общински сгради | 2020-постоянно |
| Съществува значителни възможности за повишаването на енергийната ефективност, чрез преминаване от отопление с електроенергия (най-неефективното измежду всички възможности и е доста разпространено) към отопление чрез централизирани или индивидуални отоплителни системи. Използването на течни горива - мазут или нафта също може да се замени с ВИ, като ще окаже положително въздействие, както от икономическа, така и от екологична гледна точка. Отопление с биомаса, чрез съвременни високо ефективни котли, загряване на вода със слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи са съвременните алтернативи. Общината ще разработва и осигурява изпълнението на краткосрочни програми, които включват: 1. мерки за използване на енергия от ВИ и мерки за енергийна ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на собственостдържавна и общинска; 2. мерки за подмяна на общинския транспорт използващ конвенционални горива с транспорт използващ биогорива и/или енергия от ВИ; 3. анализ на възможностите за изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от ВИ върху покривните конструкции на сгради общинска собственост ; 4. схеми за подпомагане на проекти за производство и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от ВИ, производство и потребление на газ от ВИ, както и за производство и потребление на биогорива и енергия от ВИ в транспорта; 5. схеми за подпомагане на проекти за реализация на индивидуални системи за използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от ВИ; 6. разработване и/или актуализиране на общите и подробните устройствени планове във връзка с реализация на благоустройствени работи за изпълнение на проекти по т. 1,3,4,5; 7. информационни и обучителни кампании сред населението на съответните общини за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от ВИ. |
| Насърчаване на индивидуални системи за производство на енергия |
| Наименование и описание на мярката | Вид на мярката | Очакван резултат | Целева група или дейност | Времева рамка |
| 6. Насърчаване използването на индивидуални системи за производство на енергия от ВИ | Финансово/Техническа | Нова инсталирана мощност (MW/година) | Инвеститори, крайни потребители | 2020-постоянно |
| Насърчаване използването на индивидуални системи за производство на енергия от ВИ е надежден начин за постигане на нисковъглеродните цели при ниски обществени разходи. Индивидуалните системи ще бъдат предмет на допълнителни стимули, като: 1. Няма да се изисква оценка на потенциала на ВИ за територията на която ще бъдат построени и въведени в експлоатация: -Енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВИ с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покривни и фасадни конструкции на сгради, и върху недвижими имоти в границите на населени места; -Енергийни обекти на малки и средни предприятия за производство на електрическа енергия от ВИ върху покривни и фасадни конструкции и върху недвижими имоти в производствени зони, с обща инсталирана мощност до 1 МW, включително; -Енергийни обекти или монтиране и въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от ВИ с обща инсталирана мощност до 100 kW, включително, в границите на населени места и производствени зони. 2. Използването на схема за подпомагане изграждането на покривни и фасадни фотоволтаични инсталации върху частни, обществени и индустриални сгради, чрез облекчен административен режим за узаконяване и присъединяване към разпределителната мрежа. Предимствата при изграждането на индивидуални системи са свързани с намалените или отложени инвестиционни разходи за развитие на мрежата, намалените загуби от недоставена енергия, подобряването на режима на напрежение в мрежата, намалените загуби за пренос и разпределение. |
| Производство на биогорива |
| Наименование и описание на мярката | Вид на мярката | Очакван резултат | Целева група или дейност | Времева рамка |
| 7. Разработване на програма за ускорено преминаване на държавния и общински транспорт на биогорива | Финансово/Техническа | Повишаване на дела на ВЕИ | Доставчици на енергия | 2020-постоянно |
| Общинската администрация да дава пример за добра практика по прилагане на мерките за енергийна ефективност и използване на ВИ в транспорта, като при обявяване на обществени поръчки за закупуване на превозни средства за нуждите на общината да изискват оферти за превозни средства с двигатели, пригодени за работа със смесени и чисти биогорива. Така ще се даде възможност за плавна подмяна на общественият транспорт да премине от конвенционални горива към използване на смесени и чисти биогорива. Навлизането на смесени и чисти биогорива в обществения транспорт ще бъде съобразено с финансовите възможности и планове на общината. Изискването ще бъде уредено в правилниците на съответните ведомства. |

## 7. ПРОЕКТИ  ЗА ПЕРИОДА 2020 ÷ 2030 г.

|  | ПРОЕКТИ за насърчаване използването на ВИ и биогорива в Община ДЕВНЯ за периода 2020 ÷ 2030 г. |
| --- | --- |
| № | ПРОЕКТ | Отношение към ВИ | Очакван резулат /измерител за успеха | Роля и функции на общината / отговорен служител, отдел | Начална / Крайна дата | Необходими ресурси | Източници за финансиране | Забележки / Организации партньори |
|  | АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЕКТИ |
| 1 | Поддържане на актуален списък на общинските сгради с информация за ползвателите, адрес, година на въвеждане в експлоатация, РЗП, характеристики на инсталациите им, използващи енергия и отговорник за отчитане на разходваната енергия по видове. | Откриване на потенциал за използване на ВИ | Актуален списък | Изпълнител / отдел ФСМДОКХД, отдел-АИПО | Актуализация-ежегодно до м.I | обучен персонал |  |  |
| 2 | Поддържане на актуален списък на общинските автомобили с информация за година на пускане в експлоатация, вид гориво и отговорник за отчитане на разходваните количества горива. | Откриване на потенциал за използване на ВИ | Актуален списък | Изпълнител / отдел ФСМДОКХД, отдел-УТТС | Актуализация-ежегодно до м.I | обучен персонал |  |  |
| 3 | Актуализация на заповед / инструкция за реда, сроковете и длъжостните лица, отговорни за събиране и отчитане на разхода на различните видове енергия и енергоносители в общинските сгради, паркове и автомобили. | Създаване на предпоставки за използване на ВИ | Актуална заповед / инструкция | Изпълнител / Зам.кмет, отдел - АИПО | Актуализация-ежегодно до м.XI |  |  |  |
| 4 | Преглед и оптимизиране на срокове и общински такси, свързани с инвестиционни проекти за използване на ВЕИ на територията на общината. | Създаване на условия за по-бързо внедряване на ВИ | Оптимизирани срокове и такси по ЗУТ | Изпълнител / Гл.архитект | Актуализация-при промяна в нормат.акт | обучен персонал |  |  |
| 5 | Поддържане на актуална информация за пустеещи земи и земи нуждаещи се от рекултивация, публична общинска и частна общинска собственост, и предприемане на мерки за използване на тези земи за добив на енергия от ВИ или за отглеждане на растителни и горски видове за биомаса | Откриване на потенциал за добив на биомаса / производство на енергия от ВИ | Актуална справка | Изпълнител / отдел ФСМДОКХД, отдел-УТТС | Актуализация-ежегодно до м.I | обучен персонал |  |  |
| 6 | Участие в областни, регионални и национални обучения и информационни кампании по използване на ВИ | Повишаване на адм. капацитет за насърчаване на използването на ВИ | Обучен персонал | Изпълнител / Зам.кмет | постоянно | по 500 лв/г | Собствени средства |  |
|  | ФИНАНСОВО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследване за енергийна ефективност на сгради общинска собственост и предписване мерки за въвеждане на ВИ | Потенциал за внедряване на ВИ | Препоръчани ЕСМ с използване на ВИ | Възложител / Кмет | постоянно | 30000 лв | Собствени средства Или средства по оперативни програми | Договор с фирма, регистрирана в АУЕР |
| 2 | Реализация на енергоспестяващите мерки (ЕСМ) от обследване за ЕЕ сгради общинска собственост | Електроенергия отопление или гореща вода от ВИ | Икономия на енергия; Използване на ВИ | Възложител / Кмет | постоянно | 5000000 лв | Собствени средства/Европейски програми | Договор с фирма-строител или ЕСКО договор |
| 3 | Монтиране на соларна инсталация за топла вода на ДГ «Детелина» | Гореща вода от ВИ | Икономия на енергия; Използване на ВИ | Възложител / Кмет | постоянно | 15000 лв | Собствени средства/Европейски програми | Договор с фирма-строител или ЕСКО договор |
| 4 | Подмяна на горивна база от течно гориво на биомаса в ДГ «Незабравка» | отопление от ВИ | Икономия на енергия; Използване на ВИ | Възложител / Кмет | постоянно | 40000 лв | Европейски програми | Договор с фирма-строител или ЕСКО договор |
| 5 | Подмяна на горивна база от течно гориво на биомаса в ДГ «Детелина» | отопление от ВИ | Икономия на енергия; Използване на ВИ | Възложител / Кмет | постоянно | 40000 лв | Европейски програми | Договор с фирма-строител или ЕСКО договор |
| 6 | Изграждане на фотоволтаична инсталация на сградата на Община Девня | Електроенергия от ВИ | Икономия на енергия; Използване на ВИ | Възложител / Кмет | постоянно | 40000 лв | Собствени средства/Европейски програми, ЕСКО | Договор с фирма-строител или ЕСКО договор |
| 7 | Изграждане на фотоволтаични инсталации на терени общинска собственост. | Електроенергия от ВИ | Икономия на енергия; Използване на ВИ | Възложител / Кмет | постоянно |  | Външен инвеститор или ЕСКО | Договор с вънщен инвеститор или ЕСКО договор |

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ
за  насърчаване използването на ВИ и биогорива в Община ДЕВНЯ

| № | ПРОЕКТ | ИЗПОЛЗВАНА ЕНРГИЯ ОТ ВИ | ЗАМЕСТЕН ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация на енергоспестяващите мерки (ЕСМ) от обследване за ЕЕ с инсталиране на ВИ в СУ „В.Левски” | Монтирана соларна инсталация за тола вода | Инсталация за топла вода с бойлери с ел. нагреватели. |

## 8. ИЗТОЧНИЦИ И СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ВЕИ

Финансирането на проектите от общинската инвестиционна програма за поощряване използването на ВИ и биогорива за периода 2020-2030г. може да бъде осигурено по различни начини. За правилното прилагане на финансовите механизми и за да може общината най-ефективно да се възползва от тях е необходимо: задълбочено проучване на условията за финансиране, правилно ориентиране на целите на конкретен проект към целите на определена програма или фонд, точна оценка на възможностите за съфинансиране и партньорство, достижими, изпълними и измерими екологични и икономически ползи от проекта, ресурсно обезпечаване и ефективен контрол над дейностите и разходване на средствата. Най-общо финансирането може да бъде пряко субсидирано или грантово финансиране на проектите за ВИ.

Финансирането на проекти, независимо от техния вид и същност представлява най-съществената, важна и необходима част от алгоритъма за реализацията на всеки инвестиционен проект. Основната цел на финансирането е да материализира набелязаните в проекта дейности, за да се постигнат целите и да се осигури устойчивост. Финансирането се насърчава от държавата при спазване и отчитане принципите на пазара на  енергия, както и отчитане на характеристиките на различните възобновяеми енергийни източници и технологиите за производство на  енергия.

Многообразието от форми на финансиране на проекти за ВИ има за цел:

- да се осигурят конкурентоспособност и устойчиво развитие на енергийния сектор;

- да се намалят емисиите на парникови газове при енергийното потребление;

- да са гарантират сигурни, рентабилни, поносими за здравето и околната среда източници на енергия;

- да се допринесе за увеличаване на дела на възобновяемата енергия;

- да се постигне максимална социална полза за обществото.

#### Източниците за финансиране на проекти за възобновяеми енергийни източници:

- Оперативни програми

- Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР);

- Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници";

- Национални схеми за зелени инвестиции (Национален доверителен екофонд);

- Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда;

- Финансовия механизъм на ЕС

## 9. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Наблюдението и отчитането на общинските програми се извършва от общинският съвет, който определя достигнатите нива на потребление на енергия от възобновяеми източници на територията на община Девня, вследствие изпълнението на програмата, пред областния управител и Изпълнителния директор на АУЕР.

За успешния мониторинг на програмата е необходимо да се прави периодична оценка на постигнатите резултати, като се съпоставят вложените финансови средства и постигнатите резултати, което служи като основа за определяне реализацията на проектите. За тази цел общината е назначила и обучила свои служители.

## 10. Заключение

В ЕС и в частност в България са налице редица фактори в подкрепа на ВИ. Независимо от тяхната висока значимост те не могат да се конкурират ефективно на този етап с традиционните енергийни източници без значителни субсидии. Основните предизвикателства, особено в период на променяща се глобална финансова среда са: неблагоприятна пазарна структура – високите капиталови и производствени разходи в сравнение с тези при традиционните енергийни източници, непредсказуема политика и регулации в тази област, и недостатъчното финансиране за достигане на индикативната цел. За развитието на сектора и за напред ще е необходима финансова и политическа подкрепа.

Въвеждането на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници води до повишаване конкурентността на икономиката, намаляване на емисиите в атмосферата от горивни процеси – въглеродни, серни и азотни окиси, а също така прах и сажди. Ще се открият нови работни места, което е особено важно за община Девня в която безработицата е на относително високо ниво.

Програмата е отворена и подлежи на актуализация по Решение на Общинския съвет.